Dodatek k návodu pro distanční prostupky

Pro  nový, „bezrozpouštědlový“ REPOXAL  platí tyto údaje:

| Chemické složení | bifenol-A-epichlorhydrin |
| --- | --- |
| Nebezpečnost člověku a životnímu prostředí | Dráždí oči a pokožku |
|  | Používejte ochranné brýle a rukavice Neskladujte při teplotách nad 40 st.C. |
| Zásady ochrany zdraví | Při pokojové teplotě není nutné odsávání Není jedovatý pro životní prostředí. |
|  | Při silném odpařování do malého prostoru, ( t.j. v případě vytvrzování velkého množství vyteklé pryskyřice - teplota reakce nad 40 st.C) je nutné odsávání. |
| Zásady pro případ požáru | K hašení požáru použijeme hasicí přístoje s CO2, nebo práškové hasicí přístroje, Urychleně opustíme pracoviště a zabráníme úniku těchto látek do kanalizace a vodních toků. |
| První pomoc | Zasaženou pokožku omyjeme vodou a mýdlem. Zasažené oči vypláchneme proudem vody (minimálně 10-ti minu-tový výplach otevřených očí) a vyhledáme očního lékaře. |
| Likvidace odpadů | Prázdné plechovky - do šrotu klasifikace odpadu č.55508 nevytvrzený REPOXAL vytvrzený REPOXAL zvláštní odpad použitý čistič klasifikace odpadu č. 55370 PU čistič s REPOXALEM |

# Text boxes

Dvousložkové bezrozpouštědlové lepidlo REPOXAL

vodonepropustné uzavření otvorů po spínacích místech bednění